## Slide 1: Aliran Permukaan dan Sifat Aliran Permukaan
Dr. Ir. Susila Herlambang, MSi

## Slide 2: Aliran Permukaan
Aliran permukaan merupakan semua air yang mengalir kearah sungai, danau, laut baik sebagai aliran diatas permukaan / dibawah permukaan.
Faktor yang mempengaruhi ada 2 yaitu :
  Iklim curah hujan yang menentukan intensitas
  Lamanya hujandistribusi, arah hujan, kelembaban air anah (ampicedent moisture condition)

## Slide 3: Sifat Aliran Permukaan (wather shed)
Ukuran DAS mempelajari laju aliran permukaan pada DAS yang besar tergolong pada time of concentration (waktu yang diperlukan air mengalir dari titik terjauh sampai ke Outlet).
Didalam aliran permukaan terdapat istilah Time Base yaitu waktu yang diperlukan mulai dari hujan sampai terbentuk aliran permukaan

## Slide 4
2. Bentuk DAS, Sangat menentukan terhadap besar kecilnya aliran permukaan yang berkaitan dengan Time of Concentration.
3. Elevasi DAS sangat menentukan type hujan, berkaitan tinggi rendahnya satu dataran. DAS kecil hilir tidak sama dengan DAS besar hulu.
4. Kerapatan aliran-aliran sungai yang terbentuk  mudah tidaknya satu tanah diterobos oleh air.

## Slide 5
5. Jenis Tanah
  Tanah-tanah yang mempunyai infiltrasi dan mempunyai aliran permukaan
  Sedangkan untuk tanah yang mempunyai lapisan kedap cenderung mempunyai aliran permukaan yang besar.
6. Penggunaan Lahan
  Tanah yang digunakan untuk tanaman bisa untuk monokultur,hutan, pertanian, perkebunan yang akan membedakan tingkat pengolahan tanah.
  Tanah dengan pengolahan intensif laju infiltrasi yang besar

## Slide 6
7. Vegetasi
  Macam vegetasi, termasuk tanaman yang berdaun menyebar, menyempit, tinggi, rendah dan sebagainnya
  Umur vegetasi, termasuk bibit atau tanaman yang berusia lanjut.
  Jenis vegetasi, termasuk tanaman jenis rerumputan, perdu, semusim, dan tahunan.

## Slide 7: Faktor yang mempengaruhi sifat aliran permukaan
Jumlah Aliran Permukaan
Merupakan jumlah air yang mengalir dipermukaan tanah untuk satu massa hujan atau masa tertentu yang dinyatakan dengan tinggi kolom air atau volume air.
2. Laju Aliran Permukaan
Jumlah atau volume air yang mengalir melalui suatu titik tertentu yang dinyatakan dalam perdetik atau perjam (m3/dt, m3/jam).
Laju aliran permukaan dikenal dengan istilah DEBIT,
Laju aliran permukaan dapat diukur dengan alat Aotumatics Water Level Recorder (AWLR)
Q = AxV
    A = luas penampang (m2).
    V = kecepatan air mengalir (m/dt)
    Q = debit air (m3/dt, m3/jam).

## Slide 8
3. Kecepatan aliran air
  dalamnya aliran (Radius Hidrolik)
  kekasaran permukaan
  sudut lereng
V = R 2/3 S 1/2 ………… (PERSAMAN MANNING)
n
    V = kecepatan aliran air(m/dt)
    R = Radius hidrolik
    n = Koefisien kekasaran permukaan (DITENTUKANTABLE)
    S = Kecuraman lereng

## Slide 9
4. Turbulensi
Merupakan gelombang aliran air yang melewati suatu saluran air yang dapat membentuk pusaran air
Re = VR F = V
U √ gR
  Re = Bilangan Reynold atau indeks turbulensi
  R = Radius Hidrolik atau kedalaman air
  U = Fiskositas (kekentalan)
  F = Bilangan Froude
  g = grafitasi bumi
  V = Kecepatan aliran
Nilai Re <500, maka akan terjadi aliran berbentuk lempengan,
  500 – 2000, maka terjadi aliran transisi yang sering mejadi
  aliran turbulensi.
  >2000, air mulai bergelombang
Nilai Froude
< 1, maka aliran permukaan dianggap sudah mendekati subkritik ( daerah
tersebut masih kuat untuk menghadapi erosi).
> 1, maka daerah tersebut superkritik (cepat terjadi erosi ).

## Slide 10
5. Komposisi aliran permukaan
Sangat penting menentukan laju aliran permukaan, karena aliran air akan mengandung bahan-bahan yang terbawakan untuk mengetahui komposisi air tersebut dengan cara mengambil sampel air kemudian diuapkan. Dengan demikian dapat diketahui jumlah bahan padatan dan bawaan.

## Slide 11
6. Sifat/ faktor yang mempengaruhi terhadap sifat Aliran permukaan
Faktor yang mempengaruhi :
  Curah hujan  laju dan distribusi hujan;
  Temperatur  kelembaban dan evapotranspirasi;
  Kondisi Tanah  infiltrasi dan perkolasi;
  Luas daerah aliran  kerapatan drainase;
  Tanaman berpengaruh terhadap penutupan
  permukaan;
  Sistem pengolahan tanah  teknik pengolahan
  tanah terhadap sifat fisik tanah

## Slide 12: Model Aliran Permukaan
Persoalan yang sering dihadapi pada DAS kecil adalah tidak adanya alat pengukur alliran air, sehingga dapat menduga aliran permukaan dengan sifat-sifat DAS. Salah satu model yang digunakan adalah Rational Methode

## Slide 13: Rational Methode
suatu metode rasional yang menghubungkan sifat DAS dengan Hujan.
  Digunakan pada luasan areal sebesar 1300 Ha
  atau 13 km2.
  Biasanya berada di perkampungan yang digunakan untuk mendesain agar tidak terjadi banjir.
  Pada rational methode berdasarkan pada laju aliran permukaan dari DAS kecil yang memberikan kontribusi secara menyeluruh.

## Slide 14: Rational Methode
RATIONAL METHODE, adalah Suatu metode rasional yang menentukan laju puncak aliran permukaan adalah dengan memperhitungkan massa konsentrasi dengan air yang mengalir dari tempat terjauh terhadap aliran keluar (out let).
Q = 0.0028 C . I . A
      Q = Debit Aliran (Cubic feed per Second)
      I = Intensitas Hujan ( inchi/day)
      C = Koefisien Aliran permukaan (tabel. 1)
      A = Luas DAS (Acre)

## Slide 15
Methode rasional mengasumsikan bahwa frekuensi jatuh hujan dan aliran permukaan besarnya sama. Methode Rasional ini dianggap sangat akurat guna menduga puncak aliran permukaan untuk suatu desain bangunan yang sederhana.
Pengembangan dari Methode Rasional adalah
Hujan jatuh dengan intensitas beragam. Selama indentik dengan Time of concentration (waktu konsentrasi dalam DAS)
Curah hujan yang jatuh dikawasan DAS relatif seragam.